|  |  | «УТВЕРЖДЕНА» постановлением Администрации города Гагарин Смоленской области. от 02.12.2013 г. № 320 |
| --- | --- | --- |
|  |  | . |

Схема теплоснабжения Гагаринского городского поселения

на период до 2028г.

Содержание

Введение	2

1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского поселения г.Гагарин	2

2.	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	2

3.	Перспективные балансы теплоносителя	2

4.	Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энгергии	2

4.1.	Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников	2

4.1.1.	Районная котельная	2

4.1.2.	Котельная № 2, № 3 и № 5	2

4.2.	Предложения по строительству источников тепловой энергии	2

4.2.1.	Новые блочно-модульные котельные № 6, № 7, № 8 и № 9	2

4.2.2.	Новые блочно-модульные котельные № 10, № 11 и № 12	2

5.	Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей			2

5.1.	Районная котельная	2

5.2.	Котельная № 2, № 3 и № 5	2

5.3.	Новые блочно-модульные котельные № 6, № 7, № 8 и № 9	2

5.3.1.	Новые блочно-модульные котельные № 10, № 11 и № 12	2

6.	Перспективные топливные балансы	2

7.	Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	2

8.	Решение по определению единой теплоснабжающей организации	2

9.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	2

Библиографический список	2

# Общие сведения

Схема теплоснабжения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на период с 2013 по 2028 года» (далее – Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 09.06.2010, устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области разработана Обществом с ограниченной ответственностью ООО «ОМСКАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «ОМЭСК») на период 15 лет с расчетным сроком до 2028 года.

Цель разработки Схемы теплоснабжения – формирование основных направлений и мероприятий по развитию систем теплоснабжения городского поселения Гагарин, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

и на основе исходных данных и материалов, полученных от администрации городского поселения Гагарин и теплоснабжающей организации ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго".

# Введение

Гага́рин (до 1968 г. — Гжатск) — город в России, административный центр Гагаринского района Смоленской области.

Площадь города — 14,46 км², население — 31,7 тыс. чел. (2010).

Город расположен на реке Гжать (бассейн Волги), в южной части Гжатско-Вазузской низины, в 180 км к юго-западу от Москвы и в 239 км к северо-востоку от Смоленска.

Основные промышленные предприятия города:

- ООО «Гагаринский бетонный завод» (производство строительных материалов; производит бетон, раствор, тротуарную плитку, блоки строительные).

- ОАО «Гагаринский машиностроительный завод» (ГМЗ, поставщик продукции для предприятий теплоэнергетического, нефтегазового, оборонного, космического и других комплексов Российской Федерации).

- ОАО «Гагаринский светотехнический завод» (производство светотехнического оборудования).

- ООО «Дикая Орхидея» — выпускает женское бельё.

- ЗАО «Гагаринский молочно-консервный завод» (ЗАО «Гагаринконсервмолоко», выпускает сухое молоко, сливочное масло).

- ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» (крупнейшее в Европе предприятие по выпуску ДСП и ЛДСП).

- Складской логистический центр «Классен Рус».

- ТНП «Мебельный мир» — комплектующие для офисных стульев и кресел.

- ООО «Гагарин-Останкино» — предприятие по забою свиней и производству замороженного мяса.

- ООО «Гагаринжилстрой» — строительство жилых и общественных зданий, производство железобетонных изделий и товарного бетона.

Рисунок 1 – Гагаринское городское поселение

В соответствии СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» климатические характеристики г.Гагарин:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 (расчётная для проектирования отопления) - 27 ºС;

- средняя температура за отопительный период -2,8 ºС;

- продолжительность отопительного периода – 217 день.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского поселения г.Гагарин

Жилищный фонд города Гагарин по состоянию на 01.01.2011г составлял – 469,9 тыс. м2 общей площади, в том числе муниципального жилищного фонда – 0,095 тыс. м2.

Средняя обеспеченность по городу общей площадью на 1 человека – 14,9 м2 при численности  населения 31526 человек.

Ветхий и аварийный жилищный фонд – 8,0 тыс. м2 общей площади или 1,7 % всего жилищного фонда, в котором проживает 3117 человек.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по муниципальному образованию:

96 % жилых помещений оборудованы водопроводом,

87 % -горячим водоснабжением,

92 % канализацией,

87%  центральным отоплением,

79% газом.

На территории муниципального образования услугами теплоснабжения обеспечено 409,6 тыс. м.кв. жилья, водоснабжения - 449,6 тыс. м.кв. жилья.

Генеральным планом определены следующие контрольные сроки его реализации:

- первая очередь -2010 - 2016 года. На этом этапе планируется освоение свободных в настоящее время от застройки территорий и участков в существующих границах городского поселения.

- вторая очередь - 2026 год. Градостроительство в 2017 - 2026 годах будет осуществляться в основном на новых территориях.

Преимущественно многоэтажное жилищное строительство осуществляется за счет внебюджетных источников: средств инвесторов-застройщиков. Предполагаемые затраты составят более 4 млрд. рублей, при этом финансовые затраты на сопутствующее культурно-бытовое строительство предположительно составят более 1 млрд. рублей.

Строительство частного жилищного сектора ведётся преимущественно индивидуальными застройщиками.

Таблица 1 – Перечень мероприятий по выполнению Генерального плана

| Мероприятие | Ориентировочная стоимость (руб.) | Источник финансирования | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения в районе ул. Красноармейская | 36`000`000 | Инвестор - застройщик | 2012 - 2014 |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне «Юбилейный» | 36`000`000 | Инвестор - застройщик | 2013-2015 |
| Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Луч» | 100`000`000 | Инвестор - застройщик | 2015-2018 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, гостиницы |
| Строительство гостиницы по ул. Советская | 14`500`000 | Инвестор - застройщик | 2012-2013 |
| Строительство гостиницы по ул. Ленина | 60`000`000 | Инвестор - застройщик | 2012-2013 |
| Строительство стоматологической поликлиники по ул. П. Алексеева | 12`000`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2012 |
| Строительство оздоровительного центра по ул. 26 Бакинских Комисаров | 12`500`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2012 |
| Строительство роддома по ул. Стройотрядовская в районе д. 6 | 113`000`000 | Бюджетные средства различных уровней | 2013-2014 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Реконструкция музея «Первого полета» | 46`000`000 |  | 2010 |
| Реконструкция МУК МКДЦ «Комсомолец» | 20`000`000 | Бюджетные средства МО «Гагаринский район» | 2011-2014 |
| Строительство здания Дома творчества для детей и юношества по ул. Ленинградская набережная | 250`000`000 | Федеральный бюджет | 2011-2013 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Торгово-деловой центр по ул. Гагарина в районе д. 27 | 207`450`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2015 |
| Торговый центр по ул. 50 лет ВЛКСМ в районе ж/д переезда | 44`000`000 | Инвестор - застройщик | 2010-2011 |
| Ресторан на территории ПКиО им. Солнцева | 38`000`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2013 |
| Кафе «Русская Изба» по ул. Гагарина в районе д. 13б | 74`000`000 | Инвестор - застройщик | 2011 |
| Здание магазина «Магнит» по ул. Строителей в районе д. 74 | 72`000`000 | Инвестор - застройщик | 2010-2012 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Строительство здания следственного отдела при Прокуратуре РФ | 26`000`000 | Федеральный бюджет | 2010-2012 |
| Строительство здания БТИ | 25`000`000 | Федеральный бюджет | 2012-2013 |
| Жилищное строительство |
| Микрорайон «Восток» 36-квартирный дом, общей площадью 1323 кв. м | 31`752`000 | Инвестор - застройщик | 2011 |
| Район пер. Крупской «Колхозная площадь» 174-квартирный дом общей площадью 7056 кв. м | 169`344`000 | Инвестор - застройщик | 2012 |
| Микрорайон «Восток» 76-квартирный дом общей площадью 3922,8 кв. м | 94`147`000 | Инвестор - застройщик | 2010-2011 |
| Микрорайон «Восток» 150-квартирный дом общей площадью 9264 кв. м | 222`336`000 | Инвестор - застройщик | 2010-2011 |
| Микрорайон «Восток» 50-квартирный дом общей площадью 3282 кв. м | 78`768`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2012 |
| Микрорайон «Восток» 76-квартирный дом общей площадью 3922,8 кв. м | 94`147`000 | Инвестор - застройщик | 2012-2013 |
| Микрорайон «Привокзальный» 65-квартирный дом общей площадью 3190,35 кв. м | 76`560`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2012 |
| Микрорайон «Северный» 166-квартирный дом общей площадью 11115 кв. м | 266`760`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2013 |
| Ул. Красноармейская 156-квартирный дом общей площадью 10015,32 кв.м. | 250`380`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2013 |
| Перекресток улиц Строителей и П.Алексеева 69-квартирный дом общей площадью 3200 кв.м. | 80`000`000 | Инвестор - застройщик | 2010-2012 |
| Микрорайон «Привокзальный» четная сторона по ул. Строителей, до ул. Стройотрядовская | Инвестор - застройщик | 2011-2013 |
| Микрорайон «Юбилейный» | Инвестор - застройщик | 2011-2013 |
| Микрорайон «Луч» | Инвестор - застройщик | 2014-2017 |

Площадки нового строительства в соответствии с Генеральным планом по срокам реализации приведены на Рисунок 2.

Рисунок 2 – Площадки нового строительства в г. Гагарин

Участие в программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья до 2013 года предусматривает снос существующего  ветхого и аварийного жилья, позволит размещать на освободившихся и реконструируемых территориях новые социальнозначимые объекты, новые жилые дома, изменить и сделать привлекательнее облик города.

Строительство новых энергоэффективных жилых домов или домов с элементами энергоэффективности позволит рационально использовать коммунальные энергоресурсы, не допуская значительного роста тарифов на услуги организаций коммунального комплекса.

В соответствии с утвержденным генеральным планом, положением о территориальном планировании и Правилами землепользования и застройки города сформированы земельные участки в целях реализации проектов комплексного освоения территории для нового жилищного строительства:

1. Микрорайон «Юбилейный» площадью 29734 кв.м.(договор аренды земельного участка  с 2009года с ЗАО «Соцпромстрой»)

2. Микрорайон «Восток» площадью 3500кв.м.(договор аренды земельного участка для 1-го дома с 2009года с ООО «Стройград»)

3. Площадь «Колхозная» 10500 кв.м (договор аренды земельного участка для коттеджной застройки с 2009года с ООО «Стройград»)

4. Микрорайон «Южный»(с южной стороны  к ул. Железнодорожная)

5. Участок, прилегающий к ул. Красноармейская

6. Участки межуличной застройки, ограниченные улицами: Советская набережная, переулок Советский, улицы Красноармейская, Пролетарская

7. Участок, прилегающий с северной стороны к объездной дороге, переулок Студенческий - улица Новая.

8. Ул. Станкевича, ул. Румянцева, ул. Воинов-интернационалистов.

При выполнении расчетов прироста потребления тепловой энергии использованы укрупненные удельные показатели расходов тепловой энергии на отопление, вентиляции и ГВС, определенные в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов федерального уровня (постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 и СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"). Результаты расчёта приведены в Таблица 2 и на Рисунок 3.

Таблица 2– Прогноз приростов потребления тепловой энергии (мощности) по горячей воде, Гкал/ч, вновь вводимых площадей в г. Гагрин

| Срок строительства | Тип застройки | Микрорайон | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Зона действия существующей котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь | Малоэтажная жилая застройка | "Колхозная площадь" | 1,41 | ООО "Факел" |
| I очередь | Малоэтажная жилая застройка |  | 1,00 | ООО "Факел" |
| I очередь | Малоэтажная жилая застройка |  | 2,00 | ООО "Факел" |
| I очередь | Малоэтажная жилая застройка | мкр.Восток | 2,00 | ООО "Факел" |
| I очередь | Многоэтажная жилая застройка | мкр.Восток | 4,08 | ООО "Факел" |
| I очередь | Многоэтажная жилая застройка | мкр.Восток | 0,26 | ООО "Факел" |
|  |  |  | 10,76 |  |
| I очередь | Многоэтажная жилая застройка |  | 2,00 | Районная котельная |
| I очередь | Малоэтажная жилая застройка |  | 0,20 | Районная котельная |
| I очередь | Малоэтажная жилая застройка |  | 0,80 | Районная котельная |
| I очередь | Многоэтажная жилая застройка |  | 1,00 | Районная котельная |
| I очередь | Многоэтажная жилая застройка | Северный | 2,22 | Районная котельная |
| I очередь | Многоэтажная жилая застройка |  | 1,50 | Районная котельная |
| I очередь | Многоэтажная жилая застройка |  | 4,50 | Районная котельная |
|  |  |  | 9,22 |  |
| Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка |  | 5,00 |  |
| Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка |  | 16,00 |  |
| Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 31,50 |  |

Прогноз приростов потребления тепловой энергии на 2016г составляет ориентировочно 20,0 Гкал/ч за счёт ввода новых площадей, на расчётный срок – 31,5 Гкал/ч.

Площадки нового строительства, запланированного в I очередь, попадают в зоны действия районной котельной и котельной ООО «Факел».

Районная котельная по тепловой мощности является дефицитной, котельные №2 и №3 загружены на 100%, поэтому для нормального теплоснабжения существующих и перспективных потребителей необходима реконструкция районной котельной с увеличением установленной мощности и частичная реконструкция тепловой сети котельной.

Подключение новых потребителей, находящихся в зоне действия котельной ООО «Факел», целесообразно проводить к новым блочно-модульным котельным.

Площадки нового строительства, запланированного на расчётный срок, находятся в стороне от зон действия существующих котельных, поэтому для теплоснабжения вновь вводимых строительных фондов необходимо строительство блочно-модульных котельных – по одной на каждый микрорайон.

Рисунок 3 – Прогноз приростов потребления тепловой энергии (мощности) по горячей воде, Гкал/ч, вновь вводимых площадей г.Гагарин

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Объекты перспективного строительства попадают в зоны действия существующих и проектируемых источников теплоснабжения (см. раздел 6-7). Отключение потребителей не предполагается, снижение тепловой нагрузки потребителей в результате проведения капитального ремонта зданий или реализации мероприятий по энергосбережению не учитывается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки приведены в Таблица 3.

После проведения предлагаемых мероприятий (см. раздел 6-7) дефицита тепловой мощности не будет.

Таблица 3 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии по периодам до 2028г.

| Период | 2013-2016 | 2017-2028 |
| --- | --- | --- |
| Источник | Расход тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, % | Тепловые потери в сетях (по результатам расчёта), % | Установленная/располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, % | Тепловые потери в сетях (по результатам расчёта), % | Установленная/располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| Районная котельная | 4,2 | 5,0 | 60,0 | 58,1 | 41,816 | 3,975 | 9,4 | 4,2 | 5,0 | 60,0 | 58,1 | 41,816 | 3,975 | 9,4 |
| БМК № 2 (ул. Бахтина) | 2 | 5,0 | 10,3 | 10,2 | 7 | 0,77 | 1,9 | 2 | 5,0 | 10,3 | 10,1 | 7 | 0,77 | 1,9 |
| БМК № 3 (ул. Заводская) | 2 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 2,68 | 0,44 | 1,7 | 2 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 2,68 | 0,44 | 1,8 |
| Котельная № 5 (п. Лесной) | 2 | 5,0 | 2,2 | 2,1 | 1,49 | 0 | 0,5 | 2 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,49 | 0 | 0,6 |
| БМК-6 (ул. Луговая) | 2 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,05 | 0 | 0,8 | 2 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,05 | 0 | 0,8 |
| БМК-7 (ул. Гжатская) | 2 | 5,0 | 10,0 | 9,8 | 8,2 | 0 | 1,1 | 2 | 5,0 | 10,0 | 9,8 | 8,2 | 0 | 1,1 |
| БМК-8 (ул. Ленина) | 2 | 5,0 | 8,0 | 7,9 | 4,5 | 0 | 3,0 | 2 | 5,0 | 8,0 | 7,9 | 4,5 | 0 | 3,0 |
| БМК-9 (ул. Свердлова) | 2 | 5,0 | 13,0 | 12,8 | 10,1 | 0 | 2,1 | 2 | 5,0 | 13,0 | 12,8 | 10,1 | 0 | 2,1 |
| БМК-10 (Юго-западная часть города) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5,0 | 13 | 12,8 | 10,5 | 0 | 1,7 |
| БМК-11 (Северо-восточная часть) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5,0 | 20 | 19,7 | 16 | 0 | 2,7 |
| БМК-12 (Северная часть) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5,0 | 8 | 7,9 | 5 | 0 | 2,5 |
|  |  |  | 111,7 |  |  |  |  |  |  | 152,7 |  |  |  |  |

Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя по периодам до 2028г. приведены в Таблица 4.

Таблица 4 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок по периодам до 2028г.

| Период | 2013-2016 | 2017-2028 |
| --- | --- | --- |
| Источник | Присоединённая тепловая нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Объём теплоносителя в системе, м3 | Расчётный расход воды на подпитку тепловой, т/ч | Аварийная подпитка, т/ч | Производительность ВПУ (номинальная), м3/час | Присоединённая тепловая нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Объём теплоносителя в системе, м3 | Расчётный расход воды на подпитку тепловой, т/ч | Аварийная подпитка, т/ч | Производительность ВПУ (номинальная), м3/час |
| Районная котельная | 41,816 | 3,975 | 1597,4 | 12,0 | 31,9 | 12,4 | 41,816 | 3,975 | 1597,4 | 12,0 | 31,9 | 12,4 |
| БМК № 2 (ул. Бахтина) | 7 | 0,77 | 271,0 | 2,0 | 5,4 | 2,5 | 7 | 0,77 | 271,0 | 2,0 | 5,4 | 2,5 |
| БМК № 3 (ул. Заводская) | 2,68 | 0,44 | 108,8 | 0,8 | 2,2 | 1,5 | 2,68 | 0,44 | 108,8 | 0,8 | 2,2 | 1,5 |
| Котельная № 5 (п. Лесной) | 1,49 | 0 | 52,0 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,49 | 0 | 52,0 | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
| БМК-6 (ул. Луговая) | 2,05 | 0 | 71,5 | 0,5 | 1,4 | 1,0 | 2,05 | 0 | 71,5 | 0,5 | 1,4 | 1,0 |
| БМК-7 (ул. Гжатская) | 8,2 | 0 | 286,0 | 2,1 | 5,7 | 2,5 | 8,2 | 0 | 286,0 | 2,1 | 5,7 | 2,5 |
| БМК-8 (ул. Ленина) | 4,5 | 0 | 157,0 | 1,2 | 3,1 | 2,0 | 4,5 | 0 | 157,0 | 1,2 | 3,1 | 2,0 |
| БМК-9 (ул. Свердлова) | 10,1 | 0 | 352,3 | 2,6 | 7,0 | 3,0 | 10,1 | 0 | 352,3 | 2,6 | 7,0 | 3,0 |
| БМК-10 (Юго-западная часть города) | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 0 | 793,6 | 6,0 | 15,9 | 8,0 |
| БМК-11 (Северо-восточная часть) | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 1209,3 | 9,1 | 24,2 | 10,0 |
| БМК-12 (Северная часть) | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 377,9 | 2,8 | 7,6 | 3,5 |
|  |  |  | 2896,1 |  |  |  |  |  | 5276,9 |  |  |  |

по СНиП 41-02-2003. Тепловые сети

Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энгергии

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников

Районная котельная

Площадки нового строительства, запланированного в I очередь, попадают в зону действия районной котельной.

Районная котельная по тепловой мощности является дефицитной, поэтому для нормального теплоснабжения существующих и перспективных потребителей необходима реконструкция районной котельной с увеличением установленной мощности и частичная реконструкция тепловой сети котельной и пяти ЦТП с заменой морально и физически устаревшего оборудования.

Котельная № 2, № 3 и № 5

Необходимо предусмотреть возможность работы котельных от резервного вида топлива при аварийных ситуациях на газопроводе. В настоящее время возможности работы на любом другом виде топлива, кроме природного газа, не предусмотрено проектом. В качестве резервного и аварийного топлива предлагается использовать дизельное топливо.

Также необходима замена части тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективности системы теплоснабжения от котельной в целом.

Таблица 5 – Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников

| Этап | Наименование источника | Адрес | Предложение | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
| I очередь | Районная котельная |  | Замена основного оборудования с увеличением тепловой мощности Замена вспомогательного оборудования | 45,791 | 42,4 | 60 |
|  | Блочно-модульная котельная №2 | ул. Бахтина | Организация резервного топливного хозяйства | 7,77 | 10,34 | 10,34 |
|  | Болочно-модульная котельная №3 | ул. Заводская |  | 3,12 | 5,17 | 5,17 |
|  | Болочно-модульная котельная №5 | п. Лесной |  | 1,49 | 2,15 | 2,15 |

Предложения по строительству источников тепловой энергии

Новые блочно-модульные котельные № 6, № 7, № 8 и № 9

Площадки нового строительства, запланированного в I очередь, попадают в зону действия котельной ООО «Факел».

Котельная ООО «Факел» является источником тепла несоразмерно удаленным от основных потребителей тепловой энергии, что, в совокупности с неудовлетворительным состоянием тепловых сетей, приводит к большим тепловым потерям (более 15% от нормативных), сложностям в обслуживании сетей и использовании мощного насосного оборудования на источнике тепловой энергии.

Предлагается поэтапное строительство четырех блочно-модульных котельных: БМК № 6, № 7, № 8 и № 9 (Рисунок 4), работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, имеющих дистанционную передачу параметров и сигналов об аварийных отключениях и, установленных в непосредственной близости к потребителям тепловой энергии (около ЦТП) позволит с учетом затрат на транспортирование теплоносителя повысить энергоэффективность производимой тепловой энергии, снизить стоимость 1Гкал тепловой энергии, сократить потребление энергоресурсов, увеличить надежность работы систем теплоснабжения в целом.

Подключение новых потребителей, находящихся в зоне действия котельной ООО «Факел», целесообразно проводить к новым блочно-модульным котельным.

Новые блочно-модульные котельные № 10, № 11 и № 12

Площадки нового строительства, запланированного на расчётный срок, находятся в стороне от зон действия существующих котельных, поэтому для теплоснабжения вновь вводимых строительных фондов необходимо строительство блочно-модульных котельных – по одной на каждый микрорайон (см. Рисунок 4).

Рисунок 4 – Зоны действия существующих и перспективных источников тепловой энергии

Таблица 6 – Предложения по строительству источников тепловой энергии

| Этап | Наименование источника | Адрес | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь | БМК-6 | ул. Луговая | 2,05 | 3 |
|  | БМК-7 | ул. Гжатская | 8,2 | 10 |
|  | БМК-8 | ул. Ленина | 4,5 | 8 |
|  | БМК-9 | ул. Свердлова | 10,1 | 13 |
|  |  |  |  | 34 |
| Расчётный срок | БМК-10 | Юго-западная часть города | 10,5 | 13 |
|  | БМК-11 | Северо-восточная часть | 16 | 20 |
|  | БМК-12 | Северная часть | 5 | 8 |
|  |  |  |  | 41 |

Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Районная котельная

Фактические тепловые потери в сетях районной котельной составляют около 20% от отпускаемого количества тепла. Тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии (ПРИЛОЖЕНИЕ). Необходима замена магистральных тепловых сетей и частично распределительных. Подключение новых потребителей предполагает строительство новых тепловых стей и реконструкцию существующих с увеличением пропускной способности. Оборудование ЦТП морально и физически устарело, необходима замена оборудования пяти ЦТП с учётом увеличения нагрузки за счёт подключения новых потребителей.

Котельная № 2, № 3 и № 5

Необходима замена части тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективности системы теплоснабжения от котельной в целом.

Новые блочно-модульные котельные № 6, № 7, № 8 и № 9

Предполагается, что новые блочно-модульные котельные будут установлены в районе четырёх ЦТП ООО «Факел», с поэтапным отключением потребителей от ООО «Факела». Необходим демонтаж магистральных тепловых сетей котельной ООО «Факел» и частичная реконструкция распределительных сетей с увеличением пропускной способности (Рисунок 5 – Рисунок 8).

Рисунок 5 – Тепловые сети БМК-6

Рисунок 6 – Тепловые сети БМК-7

Рисунок 7 – Тепловые сети БМК-8

Рисунок 8 – Тепловые сети БМК-9

Новые блочно-модульные котельные № 10, № 11 и № 12

Для теплоснабжения вновь вводимых строительных фондов (расчетный срок) необходимо строительство теплотрасс от трёх блочно-модульных котельных №10, №11 и №12 (двухтрубная система).

Таблица 7 – Предложения по реконструкции и новому строительству тепловых сететй и сооружений на них

| Этап | Наименование источника | Адрес | Предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь | Районная котельная |  | Частичная реконструкция магистральной тепловой сети Частичная реконструция распределительных тепловых сетей Реконструкция ЦТП-2, ЦТП-6, ЦТП-7, ЦТП-8 и ЦТП-9 Восстановление разрушеной тепловой изоляции Строительство тепловых сетей до новых потребителей |
|  | Блочно-модульная котельная №2 | ул. Бахтина | Частичная реконструция тепловых сетей |
|  | Болочно-модульная котельная №3 | ул. Заводская |  |
|  | Болочно-модульная котельная №5 | п. Лесной |  |
|  | БМК-6 | ул. Луговая | Демонтаж магистральной тепловой сети котельной ООО «Факел» Строительство тепловых сетей до новых потребителей |
|  | БМК-7 | ул. Гжатская |  |
|  | БМК-8 | ул. Ленина |  |
|  | БМК-9 | ул. Свердлова |  |
| Расчётный срок | БМК-10 | Юго-западная часть города | Строительство тепловых сетей до новых потребителей |
|  | БМК-11 | Северо-восточная часть |  |
|  | БМК-12 | Северная часть |  |

Перспективные топливные балансы

Топливный баланс является комплексным материальным балансом, охватывающим совокупность взаимозаменяемых топливных ресурсов. Данный баланс увязывает в единое целое частные балансы различных видов топлива, дает характеристику общего объема, распределения и использования.

В перспективном балансе учтено увеличение тепловой нагрузки за счёт подключения объектов перспективного строительства. Изменение тепловой нагрузки, связанное с отключением потребителей или повышения энергоэффективности зданий не отражено.

Основной вид топлива для котельных г.Гагрин – природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа согласно предоставленным данным 8027 ккал/м3. Резервное топливо на районной котельной – мазут, низшая теплота сгорания – 39900 Дж/кг. На блочно-модульных котельных предлагается использовать в качестве резервнго дизельное топливо.

Перспективные топливные балансы по периодам до 2028г. приведены в Таблица 8.

Таблица 8 – Перспективные топливные балансы по периодам до 2028г.

| Период | 2013-2016 | 2017-2028 |
| --- | --- | --- |
| Источник | Выработка, Гкал | Отпуск в сеть (на коллекторах), Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Вид топлива | Удельый расход условного топлива, м3/Гкал (кг/Гкал) | Годовой расход топлива, тыс.м3 | Выработка, Гкал | Отпуск в сеть (на коллекторах), Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Вид топлива | Удельый расход условного топлива, м3/Гкал (кг/Гкал) | Годовой расход топлива, тыс.м3 |
| Районная котельная | 135706,1 | 133145,5 | 125583,9 | Газ | 155,0 | 21034,5 | 135706,1 | 133145,5 | 125583,9 | Газ | 155,0 | 21034,5 |
| БМК № 2 (ул. Бахтина) | 22823,4 | 22788,0 | 21462,0 | Газ | 150,0 | 3423,5 | 22818,2 | 22782,8 | 21462,0 | Газ | 150,0 | 3422,7 |
| БМК № 3 (ул. Заводская) | 9497,7 | 9491,7 | 8826,7 | Газ | 150,0 | 1424,6 | 9501,6 | 9495,6 | 8826,7 | Газ | 150,0 | 1425,2 |
| Котельная № 5 (п. Лесной) | 4157,2 | 4156,0 | 3880,0 | Газ | 150,0 | 623,6 | 4163,8 | 4162,5 | 3880,0 | Газ | 150,0 | 624,6 |
| БМК-6 (ул. Луговая) | 5725,8 | 5723,5 | 5338,2 | Газ | 150,0 | 858,9 | 5725,8 | 5723,5 | 5338,2 | Газ | 150,0 | 858,9 |
| БМК-7 (ул. Гжатская) | 22670,6 | 22633,4 | 21352,8 | Газ | 150,0 | 3400,6 | 22670,6 | 22633,4 | 21352,8 | Газ | 150,0 | 3400,6 |
| БМК-8 (ул. Ленина) | 12759,4 | 12747,9 | 11718,0 | Газ | 150,0 | 1913,9 | 12759,4 | 12747,9 | 11718,0 | Газ | 150,0 | 1913,9 |
| БМК-9 (ул. Свердлова) | 28023,2 | 27966,7 | 26300,4 | Газ | 150,0 | 4203,5 | 28023,2 | 27966,7 | 26300,4 | Газ | 150,0 | 4203,5 |
| БМК-10 (Юго-западная часть города) | - | - | - | - | - | - | 29068,2 | 29007,3 | 27342,0 | Газ | 150,0 | 4360,2 |
| БМК-11 (Северо-восточная часть) | - | - | - | - | - | - | 44367,9 | 44226,3 | 41664,0 | Газ | 150,0 | 6655,2 |
| БМК-12 (Северная часть) | - | - | - | - | - | - | 14062,6 | 14048,6 | 13020,0 | Газ | 150,0 | 2109,4 |
|  | 241363,4 |  | 224461,9 |  |  | 36883,0 | 328867,3 |  | 306487,9 |  |  | 50008,6 |

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка стоимости нового строительства источников и теплосетевых объектов г.п. Гагарин выполнена на основании проектов-аналогов, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.

Расчет выполнен в текущих ценах 2013 г. Результаты приведены в Таблица 9.

Необходимый объём финансирования в ценах 2013г. по периодам составляет:

2013-2016 гг. – 417 млн.р.;

2017-2028 гг. – 458 млн.р.

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надёжности теплоснабжения и подключения строящихся объектов:

- федеральный, региональный и муниципальный бюджет;

- кредиты;

- собственные средства.

Таблица 9 – Оценка капиталовложений* по вариантам развития системы теплоснабжения г. Гагарин

| Объекты | Виды работ | Итого, тыс.р. |
| --- | --- | --- |
|  | Проектно-изыскательские работы | Технические условия и согласования | Закупка оборудования | Строительно-монтажные работы | Пуско-наладочные работы |  |
| Этап I |
| 2013-2016гг. |
| Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | Строительство | 17000 | - | 100000 | 100000 | 6000 | 223000 |
|  | Модернизация | 3000 | - | 40000 | 40000 | 10000 | 93000 |
| Инженерные коммуникации |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж | - | - | - | - | - | - |
| Монтаж | 500 |  | 40000 | 40000 |  | 80500 |
| ЦТП | 100 | - | 10000 | 10000 | 400 | 20500 |
|  |  |  |  |  |  | 417000 |
| Этап II |
| 2017-2028г. |
| Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | Строительство | 10000 | - | 120000 | 120000 | 7500 | 257500 |
|  | Модернизация | - | - | - | - | - | - |
| Инженерные коммуникации |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж | - | - | - | - | - | - |
| Монтаж | 500 | - | 100000 | 100000 |  | 200500 |
| ЦТП | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 458000 |
| * http://www.teploelectromontag.ru/itp/index.html |

Решение по определению единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения города.

Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организации) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В г.п. Гагарин основной теплоснабжающей организацией является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», эксплуатирующей четыре котельные: Районная котельная, БМК №2, №3 и №5, а также тепловые сети и ЦПТ этих котельных и котельной ООО «Факел».

Предлагается присвоить ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» статус единой теплоснабжающей организации г.п. Гагарин.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По состоянию на 01.03.2011 г. в г.Гагарине выявлено 24 км бесхозяйных тепловых сетей (Таблица 10).

Таблица 10 – Тепловые сети в г. Гагарине по состоянию на 01.03.2011 г.

| Принадлежность сетей | Районная кот.п.м. | Кот. Бахтина п.м. | Кот. Завод. п.м. | Кот. Лесной п.м | Кот. "Факел" п.м | Всего п.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арендованные сети в том числе внутри квартальные и магистральные | 21496 | 3611 | 1809 | 116 | 9065 | 36097 |
| Бесхозные сети | 3138 | 1627 | 198 | 2229 | 4647 | 11839 |
| Ведомственные сети | 5253 | 153 | 673 | 51 | 2324 | 8454 |
| Всего сетей от котельных | 29887 | 5391 | 2680 | 2396 | 16036 | 56390 |

В силу пунктов 1 и 2 ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" при приватизации унитарного предприятия в составе имущественного комплекса данного предприятия не могут быть приватизированы объекты инфраструктуры жилого фонда и объекты энергетики, предназначенные для обслуживания жителей соответствующего поселения. Объекты коммунально-бытового назначения, не включаемые в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность.

В соответствии с законом котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, это муниципальная собственность, следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания закона. Кроме того, в силу пункта 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке муниципальной собственностью.

Библиографический список

- Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.

- Методические указания по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

- Топливный баланс 2011-2012гг.

- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"

- Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил организации теплоснабжения".

- Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- СО 153-34.17.469-2003. Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4.0 МПа  включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115С.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных.

- СНиП II-35-76. Котельные установки.

- Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий. К Cводу правил по проектированию и строительству городских тепловых сетей, разрабатываемых в развитие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

# Text boxes

– I очередь

– расчётный срок

– I очередь

– расчётный срок

– Зоны действия новых источников