МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГАГАРИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0т  21.02.2011 № 31

Об  утверждении   Правил   производства

земляных   и    строительных    работ     на

территории муниципального образования

Гагаринское     городское           поселение

Гагаринского района Смоленской области

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 года № 131-ФЗ, п. 31 ч.7 ст. 32 Устава Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в соответствии с решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 28.12.2010 года № 52

Администрация Гагаринского городского поселения

Гагаринского района Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила производства земляных и строительных работ на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области  (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации города Гагарин Смоленской области Крутову Ю.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации                                                   		    А. А. Гринкевич

# Приложение №1

# к постановлению Администрации

# Гагаринского городского поселения

Гагаринского района Смоленской области

от  21 февраля 2011  № 31

# Правила производства земляных и строительных работ
 на территории муниципального образования Гагаринское городское

# поселение Гагаринского района Смоленской области

# 1. Общие положения

1.1 Правила производства земляных и строительных работ на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области (далее- Правила) разработаны на основании действующих нормативных  правовых актов Российской Федерации и  Смоленской области и других правовых документов, определяющих требования к строительному производству и проектированию, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и  формы собственности, собственниками и арендаторами земельных участков,  иными землепользователями и землевладельцами (далее - владельцы земельных участков), осуществляющими на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района (далее- муниципальное образование город Гагарин Смоленской области) проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию подземных и надземных сетей и сооружений, дорог, железнодорожных путей, мостов, транспортных пересечений, пешеходных переходов, городских  коллекторов, берегоукреплений, объектов озеленения, зданий и сооружений, мелиорацию земель, бурение скважин и другие работы, связанные с   нарушением элементов внешнего благоустройства (далее - земляные работы).

Настоящие Правила обязательны  для исполнения также организациями, осуществляющими технический надзор и административный контроль за строительными и ремонтными работами.

1.3. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляются на территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области на основании разрешения на строительство.

Данное разрешение выдается Администрацией города Гагарин Смоленской области (далее- Администрация города Гагарин) в соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом и иными нормативными правовыми актами муниципального образования город Гагарин Смоленской области.

1.4. Прокладка и переустройство сооружений, выполнение иного вида земляных работ должны осуществляться при авторском надзоре проектной организации, техническом надзоре заказчика, а также государственном и городском контроле надзорных органов на основании согласованной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и с соблюдением следующих нормативных правовых документов:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- строительных норм и правил;

-правил производства и приемки работ, техники безопасности в строительстве и др.;

- правил охраны линий и сооружений  связи РФ;

- правил охраны высоковольтных электрических сетей;

- правил безопасности в газовом хозяйстве;

- правил устройства электроустановок;

-настоящих Правил, а также других нормативных документов по проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию инженерных сооружений.

# 2.Планирование производства земляных работ при осуществлении нового строительства, реконструкции и ремонта существующих сооружений.

2.1. Все организации, у которых запланированы работы, перечисленные в пункте 1.2 настоящих Правил, обязаны за месяц до начала работ представить в Администрацию города Гагарин программы или отдельные адреса намечаемых работ с указанием сроков их выполнения.

2.2. Проекты на прокладку и переустройство сооружений разрабатываются в соответствии с утвержденными в установленном порядке схемами их развития, заданиями на проектирование, техническими условиями на инженерное обеспечение объектов строительства, выданными эксплуатационными организациями. В пояснительных записках к указанным проектам должны содержаться обоснования принятых технических решений в части направления трасс сооружений, глубины их заложения и методов производства работ.

# 3.Порядок согласования производства земляных работ с эксплуатационными организациями и другими заинтересованными службами

3.1. Перед началом производства  земляных работ строительные организации и владельцы земельных участков обязаны в установленном порядке согласовать проектную документацию.

Проекты работ, связанные с разработкой грунта, строительством зданий и сооружений, в том числе временных, подлежат обязательному согласованию:

а) с МУП «Гагаринпроект»;

б)с владельцами и организациями, эксплуатирующими инженерные  коммуникации

(-Гагаринской газовой службой ООО «Смоленскоблгаз»,

-Гагаринским РЭС Филиала ОАО «МРСК-Центра»- "Смоленскэнерго",

-Гагаринским районом тепловых сетей Вяземского филиала ООО      «Смоленскрегионтеплоэнерго»,

-ЦЛКС УС-163 ТУ-10 Центрального филиала ОАО «Ростелеком»,

-Гагаринским ЦЭС СП  Смоленского филиала ОАО "Центртелеком»,

-МУП "Горводоканал");

в) с государственным инспектором по охране природы Департамента Смоленской области по природным ресурсам;

г) с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском и Сычевском районах – при производстве земляных и  строительных работ, связанных с необходимостью  осуществления   мероприятий,   обеспечивающих  соблюдение  действующих санитарно-противоэпидемических правил и нормативов;

д) с отделением государственной инспекции безопасности дорожного движения ОВД по Гагаринскому району (далее - ОГИБДД ОВД) при разрытии дорожных покрытий (тротуаров) и ограничении движения транспорта;

е) со Смоленским отделением Московской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" при проектировании и строительстве в полосе отвода железной дороги;

ж)с организациями, восстанавливающим асфальтобетонное покрытие и благоустройство в городе (МУП «Гагаринский участок озеленения и благоустройства»;  МУП «Коммунальщик»)-   в случаях производства земляных работ на территориях, обслуживаемых данными унитарными предприятиями;

з) с владельцем земельного участка, на котором будут производиться земляные работы, - в случае, если земляные работы производятся не владельцем данного участка;

и) при производстве земляных работ на дворовых территориях многоквартирных домов (МКД) - с управляющими организациями или  товариществами собственников жилья (при непосредственном способе управления МКД – с органом управления, существующем в данном доме);

к) с Администрацией города Гагарин.

Согласования указанных в настоящем пункте проектов работ действительны в течение года.

3.2. Все вносимые в процессе строительства изменения в ранее согласованные проекты работ, касающиеся планового и высотного положения инженерных сооружений, применяемых материалов и конструкций, условий производства работ, согласовываются до начала выполнения работ с проектной организацией, заказчиком, эксплуатационными и другими заинтересованными организациями с обязательным извещением Администрации города Гагарин.

# 4. Порядок выдачи разрешения (ордера) на производство земляных работ

4.1. Земляные работы могут производиться  после получения разрешения (ордера) на производство земляных, ремонтных работ (далее - ордер), который выдается Администрацией города Гагарин или уполномоченной ею организацией (далее- уполномоченная организация) на платной основе по форме согласно приложению 1 к настоящим правилам..

Плата за выдачу ордера  может периодически пересматриваться.

4.2. Ордер выдается  владельцу земельного участка, иному заказчику по договору строительного подряда либо  представителю строительной организации из числа лиц руководящего и инженерно-технического состава (начальник участка, старший прораб, прораб, мастер), допущенных к производству строительных работ, изучивших настоящие Правила. Администрация города Гагарин или уполномоченная  организация  выдает ордер на проведении земляных работ на срок согласно подрядному договору, составленному с учетом графика производства работ по проекту.

4.3. Для получения ордера  владелец земельного участка, заказчик,  строительная организация обязаны представить в Администрацию города Гагарин или уполномоченную  организацию  заявление, в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество гражданина, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства - для граждан;

- наименование, юридический адрес, банковские реквизиты - для юридических лиц;

- место проведения земляных работ, предполагаемые размеры земельного участка;
     - предполагаемые сроки проведения земляных работ (начало и окончание работ), сроки приведения земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, (если срок приведения земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, не совпадает со сроком окончания земляных работ).

К заявлению прилагаются следующие документы:

-    смета на восстановление нарушенного благоустройства на  участке, где производятся земляные работы;

- договор со специализированным предприятием, выполняющим восстановительные работы, имеющим лицензию на проведение данных работ;

- заверенные копии лицензий на осуществление видов деятельности,  указанных в заявлении, и(или) свидетельств о допуске к  работам, выдаваемых  саморегулируемыми организациями;

- в случае нового строительства подземных коммуникаций и сооружений - проектная документация, утверждённая в установленном порядке;

- выкопировка из топографической основы земельного участка, на котором будут проводиться плановые земляные работы (при проведении земляных работ, не связанных со строительством подземных сооружений, выкопировка из топографической  основы земельного участка, на котором будут проводиться плановые земляные работы, согласовываются с заинтересованными  лицами);

- график производства работ, в котором также указывается срок исполнения работ по восстановлению нарушенного участка;

- при производстве земляных работ по прокладке, переустройству и ремонту подземных сооружений, связанных с закрытием движения автотранспорта по улицам города, - схема закрытия движения транспорта с указанием объездов, согласованная с ОГИБДД ОВД, в случаях закрытия движения маршрутных автобусов - схема движения маршрутного транспорта на время проведения земляных работ и работ по восстановлению разрушенного участка.

4.4. Если работы не могут быть выполнены в сроки,  указанные в ордере, заказчик обязан не позднее чем за месяц до истечения срока пересогласовать проект, а строительная организация - продлить срок действия ордера.

4.5. После прохождения всех предусмотренных формой ордера  и необходимых для производства конкретного вида  работ  согласований ордер заверяется  подписью представителя Администрации города Гагарин Смоленской области.

4.6. Полномочия по контролю за исполнением ордеров в части сроков проведения земляных работ и качества восстановления нарушенного благоустройства  осуществляет Администрация  города Гагарин или уполномоченная  ею организация.

4.7. В случае нарушения строительной организацией, владельцем земельного участка настоящих Правил, порядка и сроков производства работ по выданному ордеру, Администрация города Гагарин или уполномоченная  организация имеет право закрыть действие указанного ордера и не открывать этой организации ордера на новые земляные работы до завершения начатых ею работ или поставить перед заказчиком вопрос о прекращении финансирования объекта.

4.8. Рассмотрение  обращений граждан или юридических лиц о разрешении производства земляных работ производится Администрацией города Гагарин или уполномоченной  организацией с учетом положений настоящих Правил.

5. Порядок проведения земляных работ

5.1. Владелец земельного участка и/или инженерно-технический работник, ответственный за производство земляных работ, обязан во время проведения работ постоянно находиться на месте строительства и иметь при себе рабочие чертежи, ордер на производство земляных работ и проектную документацию.

5.2. Ответственный работник обязан сделать запись в журнале работ, вручить водителю землеройного механизма схему производства работ, показать на месте обозначенные специальными знаками границы работ, расположение действующих подземных сооружений, сохранность которых должна быть обеспечена, и ознакомить его с проектом производства земляных и строительно-монтажных работ.

5.3. Ответственность за повреждение существующих подземных сооружений несут организации, выполняющие земляные, строительно-монтажные работы, а также должностные лица, ответственные за производство этих работ на объекте.

5.4. В целях предупреждения повреждений существующих подземных коммуникаций строительные организации обязаны до начала производства работ вызвать на место представителей организаций, имеющих в этом районе инженерные сети, для уточнения их местоположения в натуре. Уведомление о вызове должно быть представлено в эти организации за двое суток до начала работ. Перенесение в натуру проектных трасс всех подземных коммуникаций, кроме вводов и пусков, оформляется двусторонним актом.

5.5. Руководители заинтересованных организаций обязаны своевременно обеспечить явку к месту работы своих ответственных представителей по вызову строительной организации и дать исчерпывающие указания в письменном виде об условиях, необходимых для сохранности принадлежащих сооружений.

5.6. Владельцы подземных коммуникаций при получении вызова на место работы, где нет принадлежащих им подземных коммуникаций, должны телефонограммой сообщить об этом организации, сделавшей вызов.

5.7. До прибытия представителей эксплуатационных организаций производство работ запрещается. Прибывшим на объект представителям предъявляется ордер на производство работ, проектная документация  и вынесенная в натуру ось строящегося объекта. Совместно устанавливаются знаки, указывающие место расположения подземных коммуникаций, и проводится инструктаж по технике безопасности всего персонала, участвующего в работе. Вскрытие шурфов для уточнения места нахождения коммуникаций может производиться только в присутствии представителей соответствующих эксплуатационных организаций.

5.8. При обнаружении на месте производства работ коммуникаций, не указанных в проекте, должны быть вызваны представители организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, для решения вопроса о дальнейшем производстве работ. Одновременно должны быть приняты меры к защите коммуникаций от повреждений. Если же защиту обеспечить невозможно, работы приостанавливаются до получения нового проектного решения. Никаких изменений или отступлений от утвержденного проекта без специального разрешения Администрации города Гагарин не допускается. В случае изменения проекта строительная организация обязана получить новый ордер на производство работ.

5.9. При приближении к линиям действующих подземных коммуникаций на глубину менее 30 см пользоваться ударными инструментами (ломы, кирки, клинья и т.д.) запрещается.

Разработка грунта в этом случае допускается только при помощи землекопных лопат без резких ударов.

5.10. Каждый случай повреждения коммуникаций фиксируется актом с участием заинтересованных сторон, в котором указывается причина повреждений, конкретные виновники, принятые меры и сроки восстановления поврежденных коммуникаций. Акт подлежит обязательной регистрации в Администрации города Гагарин или уполномоченной организации.

5.11. Заказчик (застройщик) при осуществлении технического надзора за строительством подземных сооружений обязан:

а) периодически выполнять контрольную геодезическую проверку (съемку) соответствия проекту строящихся подземных сооружений;

б) проверять правильность составления исполнительных чертежей в части соответствия их проекту и участвовать в проведении технических испытаний и приемке выполненных работ.

5.12. Размещение объектов в охранной зоне подземных сооружений (кабельные линии, газопроводы, водонесущие коммуникации и др.) ведется в соответствии с требованиями действующих нормативов.

5.13. При проведении земляных работ на инженерных сетях и сооружениях участки  работ должны быть ограждены щитами или заставками установленного образца с устройством аварийного освещения и ограждения  лентой. Если работы ведутся в пределах проезжей части, по согласованию с отделом ОГИБДД ОВД должны быть установлены соответствующие дорожные знаки.

5.14.	После  завершения земляных работ организация, производившая  работы,  должна  выполнить  обратную  засыпку  траншеи   (котлована) согласно   требованиям   п.4.10,   4.13,   4.15   СНиП      3.02.01-87   «Земляные   сооружения, основания и фундаменты» в две стадии, в сроки, указанные в ордере с обязательным составлением Акта при участии представителя организации, выдавшей ордер.

На первой стадии выполняется засыпка нижней зоны траншеи на высоту 0,2м над верхом канала грунтом, не содержащим твердых включений с послойным его уплотнением до плотности, установленной проектом, с обеих сторон канала.

На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых включений, размером свыше 1/2 высоты канала. При этом должна обеспечиваться сохранность канала и плотность грунта, установленная проектом.

На участках пересечения с существующими дорогами и другими территориями, имеющими дорожные покрытия, траншею следует засыпать на всю глубину песчаным, галечниковым грунтом, отсевом щебня или другими малосжимаемыми (модуль деформации 20 МПа и более) местными материалами, не обладающими цементирующими свойствами и уплотнением. При отсутствии в районе строительства указанных материалов допускается совместным решением заказчика и  подрядчика использовать для обратных засыпок супеси и суглинки при условии обеспечения их уплотнения до проектной плотности.

Обратную засыпку пазух, где невозможно обеспечить уплотнения грунта до требуемой плотности имеющимися средствами, следует выполнять только малосжимаемыми грунтами (щебнями, гравийно-галечниковыми и песчано-гравийными грунтами, песками крупными и средней крупности) или аналогичными промышленными отходами с проливкой водой, если в проекте не предусмотрено другое решение.

5.15. Восстановление    дорожного    основания,    асфальтобетонного    покрытия    и благоустройство    территории    осуществляет    организация,    проводившая работы на участке или специализированная организация на договорных условиях, в сроки от двух до трех суток в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов.

5.16. В случае невозможности выполнения восстановительных работ в установленные разрешением сроки по причине сезонных условий, разрешение продлевается без права производства  работ  на   период   действия   сезонных   условий, по окончании которых производится восстановление благоустройства с подачей письменного уведомления в Администрацию города Гагарин или уполномоченную организацию.

5.17. Земляные работы, выполняемые строительными организациями, владельцами земельных участков, считаются законченными после полного восстановления нарушенного благоустройства, пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, дворовых и других территорий, а также после производства в установленном порядке исполнительной геодезической съемки объекта. В трехдневный срок по окончании производства работ и благоустройства территории  заполненный отрывной талон к ордеру подлежит сдаче в Администрацию города Гагарин или уполномоченную организацию, а ордер закрывается.

5.18. Исполнительные чертежи на подземные сооружения составляются строительными организациями в процессе строительства. Экземпляры исполнительных чертежей и материалы исполнения геодезической съемки объекта строительная организация представляет в Администрацию города Гагарин или уполномоченную организацию.

На исполнительных чертежах должна быть подпись представителя строительной организации, владельца земельного участка и проставлены номер и дата выдачи ордера на производство земляных работ.

После выполнения плановых работ заявитель обязан представить акты испытаний сетей и сооружений (во избежание повторной разработки грунта), а также акт приёма-передачи восстановленного участка.

# 6. Восстановительные работы по ликвидации последствий аварий

6.1. В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с проведением земляных работ, требующих немедленного устранения, организации обязаны немедленно уведомить заинтересованные организации: Администрацию города Гагарин, организацию, на балансе которой находится поврежденное имущество, ОГИБДД ОВД при возникновении аварийной ситуации на территории автомобильной дороги.

Сообщения о возникновении аварийных ситуаций регистрируются в журнале учета проведения аварийных работ.

В журнал учета проведения аварийных работ вносятся следующие сведения:

- время получения сообщения;

- сроки и место проведения аварийных работ;

- наименование организаций, осуществляющих проведение аварийных работ, меры, принятые по приведению участка в состояние, пригодное для его использования по целевому назначению.

В случае возникновения аварийной ситуации на территории автомобильных дорог перед вызовом представителей заинтересованных организаций производитель работ обязан оградить место аварии и вызвать представителя ОГИБДД ОВД.

При повреждениях кабельных линий связи, электроснабжения, водопроводных, канализационных, теплофикационных, водосточных и других трубопроводов, смотровых колодцев, городских и внутриквартальных коллекторов, в результате которых может нарушиться их нормальная работа или могут произойти несчастные случаи, руководители строительных организаций обязаны немедленно поставить в известность эксплуатационную организацию и восстановить указанные объекты в кратчайший срок.

6.2. Руководители организаций, в ведении которых находятся поврежденные инженерные сети, или уполномоченные ими ответственные лица (начальник аварийной службы, дежурный диспетчер аварийной службы и др.) обязаны немедленно по получении сигнала об аварии:

а) выслать аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение и наряд на аварийные работы, должна немедленно приступить к ликвидации аварии и устранению ее последствий;

б) немедленно сообщить об аварии телефонограммой в Администрацию города Гагарин и организациям, имеющим смежные с местом аварии коммуникации.

Техническое руководство аварийно-восстановительными работами осуществляется организацией, на балансе которой находится поврежденное сооружение, или штабом, создаваемым при необходимости Администрацией города Гагарин.

6.3. В случае, если работы по ликвидации последствий аварии требуют полного или частичного закрытия проезда, Администрация города Гагарин совместно с  ОГИБДД ОВД принимает решение о временном закрытии проезда, об определении маршрута объезда транспорта и устанавливает совместно с заинтересованными организациями кратчайший срок для ликвидации последствий аварии.

6.4. Выдача ордера на производство аварийных работ с нормативным временем их выполнения до 72 часов, включая благоустройство территории, производится без предварительной оплаты.

Ордер на производство аварийных работ открывается с момента уведомления организации, на балансе которой находится поврежденное сооружение.

Если организация, производящая аварийные работы, в течение 72 часов с момента начала работ не оформила ордер и/или не завершила аварийно- восстановительные работы в установленном порядке, дальнейшие работы считаются производимыми без разрешения.

# 7. Ответственность за нарушение настоящих Правил

7.1. В случае невыполнения обязательств по восстановлению нарушенного благоустройства, приведению земельного участка в состояние, пригодное для  использования по целевому назначению, по окончании проведения плановых земляных работ, заявитель и/или иное виновное лицо несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ст. 36 областного Закона от 25.06.2003 года N 28-з "Об административных правонарушениях на территории Смоленской области".